附件2

53项通信行业标准编号、名称及主要内容等一览表

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YD/T 3947-2021 | 物联网基础安全 物联网卡安全分类 管理规范 | 本文件规定了物联网卡安全分类管理的基本要求，主要包括：物联网卡功能定义、安全管理技术措施、安全管理要求和入网管理要求等。 本文件适用于指导电信企业开展物联网卡安全管理工作。其中，电信企业包括基础电信企业和移动通信转售企业。 |  |  |
|  | YD/T 3948-2021 | 演进分组系统（EPS）移动通信网络设备安全保障要求 移动性管理实体（MME） | 本文件规定了演进分组系统（EPS）移动通信网移动性管理实体（MME）的安全保障目标、需求、测试用例。 本文件适用于演进分组系统（EPS）移动通信网络设备安全评估。 |  |  |
|  | YD/T 3949-2021 | 物联网卡安全管理技术要求 | 本文件规定了电信企业对物联网卡安全管理的技术要求，具体包括：行业分类要求、监测模型要求、风险用户划分要求。 本文件适用于电信企业对物联网卡的安全管理。 |  |  |
|  | YD/T 3950-2021 | 物联网卡安全监测与管理平台协同处置接口规范 | 本文件规定了物联网卡安全监测与管理平台与电信企业物联网卡管理平台之间协同处置接口，包括网络架构、接口协议、接口定义、业务流程等内容。 本文件适用于指导电信企业物联网卡管理平台与物联网卡安全监测与管理平台的数据对接工作。 |  |  |
|  | YD/T 3951-2021 | 物联网卡安全监测与管理平台数据采集接口规范 | 本文件规定了物联网卡安全监测与管理平台与电信企业物联网卡管理平台之间的数据采集接口，包括网络架构、接口协议、接口定义、推送要求、数据留存要求、安全要求等内容。 本文件适用于电信企业物联网卡管理平台与物联网卡安全监测与管理平台的数据采集接口。 |  |  |
|  | YD/T 3952-2021 | 信息通信行业视频监控系统安全检测工具技术规范 | 本文件提供了信息通信行业视频监控系统安全检测工具的内容、功能要求和工作流程。 本文件适用于信息通信行业视频监控系统安全检测工具的设计、开发及测试。 |  |  |
|  | YD/T 3953-2021 | 融合通信中即时消息业务安全监测及处置技术要求 | 本文件主要规定融合通信中即时消息业务的具体安全监测技术要求，主要包括：消息监测总体技术架构、不良消息监测过滤、策略生成、用户标记分析、不良消息审核和处置等相关技术要求。 本文件适用于电信运营商开展融合通信中即时消息业务网络侧的安全监测和处置。 |  |  |
|  | YD/T 3954-2021 | 云服务用户数据保护能力参考框架 | 本文件规范了云计算服务提供者在提供云计算服务时应具备的用户数据安全保护能力，包括事前防范能力、事中保护能力和事后追溯能力。 本文件适用于第三方机构对云计算服务提供者的云计算服务用户数据安全保护能力审查和评估提供依据，也为云计算服务提供者的用户数据安全保护能力建设提供参考。 |  |  |
|  | YD/T 3797.1-2021 | 云服务用户数据保护能力评估方法 第1部分：公有云 | 本文件规定了公有云云计算服务提供者在提供云计算服务时应具备的用户数据安全保护能力要求和评估方法进行规范，包括事前防范能力、事中保护能力和事后追溯能力。 本文件适用于第三方机构对公有云云计算服务提供者的云计算服务用户数据安全保护能力审查和评估提供参考，也为公有云云计算服务提供者的用户数据安全保护能力建设提供参考。 |  |  |
|  | YD/T 3955-2021 | WEB漏洞分类与定义指南 | 本文件规定了WEB漏洞分类与定义，具体包括WEB漏洞的统一命名、编号和定义，以及详细分类和定义标准等。WEB漏洞主要指WEB应用程序编码漏洞，以及WEB容器和组件等不安全的配置产生的漏洞。 本文件适用于 WEB安全相关产品漏洞的统一描述，也可作为WEB站点安全测试结果规范化描述的参考。 |  |  |
|  | YD/T 3956-2021 | 电信网和互联网数据安全评估规范 | 本文件规定了数据安全评估实施流程和数据安全相关管理及技术措施的评估要点。 本文件适用于电信网和互联网服务提供商组织开展的网络数据安全评估工作，也适用于第三方机构对电信网和互联网服务提供商数据安全保障能力进行审查和评估。 |  |  |
|  | YD/T 3957-2021 | 基于LTE的车联网无线通信技术 安全证书管理系统技术要求 | 本文件规定了基于LTE的车联网安全证书管理系统技术要求，主要内容包括安全证书管理系统架构和相关的显式证书格式及交互流程。 本文件适用于LTE-V2X设备和安全证书管理系统。 |  |  |
|  | YD/T 3958-2021 | 5G消息 终端测试方法 | 本文件规定了数字移动通信终端支持5G消息业务的测试方法，包括测试环境、配置测试、注册测试、点对点消息测试、群发消息测试、群聊与群管理测试、文件传输测试、行业消息测试、消息管理功能测试、业务并发测试、增强通话涉及的消息测试。 本文件规定的5G消息基于GSMA RCS UP2.4及相关标准实现。 本文件适用于支持5G消息业务的数字移动通信终端。 |  |  |
|  | YD/T 3959-2021 | 接入网设备测试方法 面向5G前传的N×25Gbit/s波分复用无源光网络（WDM-PON） | 本文件描述了面向5G前传的N×25Gbit/s WDM-PON局端设备（OLT）和用户侧设备（ONU）的接口、功能、性能、网管等方面的测试方法。 本文件适用于公众电信网环境下的基于波长路由的N×25Gbit/s WDM-PON设备，专用电信网可参照使用。 |  |  |
|  | YD/T 3421.7-2021 | 基于公用电信网的宽带客户智能网关 第7部分：企业用智能网关技术要求 | 本文件规定了基于公用电信网的宽带客户网络中企业用宽带客户智能网关的功能参考模型、接口、设备功能、安全功能、操作管理维护要求、性能和环境、供电要求等。 本文件适用于基于公用电信网的宽带客户网络中的企业用宽带客户智能网关。 |  |  |
|  | YD/T 3960.1-2021 | 基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化测试方法 第1部分：实体网关 | 本文件描述了基于公用电信网的宽带客户网关中虚拟化架构中的实体网关的硬件接口测试、设备功能测试、安全功能测试、操作管理维护测试、性能测试等的测试方法。 本文件适用于基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化中的实体家庭网关和实体企业网关。 |  |  |
|  | YD/T 3961-2021 | 5G消息 终端技术要求 | 本文件规定了数字移动通信终端支持5G消息业务的技术要求，包括基本要求、业务功能要求、网络及协议要求、安全性要求及性能要求，其中终端业务功能要求包括个人消息功能要求、行业消息功能要求、消息管理功能要求、增强通话涉及的消息功能要求。 本文件规定的5G消息基于GSMA RCS UP2.4及相关标准实现。 本文件适用于支持5G消息业务的数字移动通信终端。 |  |  |
|  | YD/T 3962-2021 | 5G核心网边缘计算总体技术要求 | 本文件规定了5G核心网边缘计算的总体架构、核心网功能要求、平台要求和关键流程等。 本文件适用于5G核心网相关网元、5G核心网边缘计算系统的相关组件或网元，以及系统相关接口等。 |  |  |
|  | YD/T 3963-2021 | 基于SDN的宽带接入网技术要求 OLT设备 | 本文件规定了基于SDN的宽带接入网的OLT设备功能模块、功能要求、性能要求、管理要求、同步要求、其他要求等。 本文件适用于公众电信网环境下宽带接入网，专用电信网也可参考使用。 |  |  |
|  | YD/T 3964-2021 | 城域N×400Gbit/s光波分复用（WDM）系统技术要求 | 本文件规定了单通路速率为400Gbit/s（含2×200Gbit/s超级通路）的波分复用（WDM）系统在C波段传输时的技术要求，主要包括系统分类、系统参数要求、光传送单元（OTU）技术要求、前向纠错（FEC）功能与性能要求、波分复用器件的技术要求、光放大器技术要求、动态功率控制和增益均衡技术要求、光分插复用器（OADM）技术要求、系统监控通路技术要求、传输功能和性能要求、网络管理系统技术要求和自动功率减少（APR）进程要求等。 本文件适用于城域范围内单通路速率为400Gbit/s、工作在C波段的WDM系统。 |  |  |
|  | YD/T 3965-2021 | 灵活以太网（FlexE）链路接口技术要求 | 本文件规定了灵活以太网链路接口技术要求，包括灵活以太网功能结构、灵活以太网接口要求、垫层（shim）处理、复用和解复用功能、开销安排、客户信号适配、FlexE信号传送、链路和客户信号故障情况下的处理、以及与FlexE相关的100G\200G\400G以太网PCS\PMA\PMD部分功能、FlexE接口和链路网络管理和控制平面要求等。 本文件适用于采用灵活以太网接口、支持灵活以太网开销和垫层功能处理、以及支持灵活以太网信号传送的设备。 |  |  |
|  | YD/T 3966-2021 | 软件定义光传送网（SDOTN）总体技术要求 | 本文件规定了软件定义光传送网（SDOTN）的总体技术要求，包括网络架构、管控功能、管控系统接口、数据通信网、传送设备功能、保护恢复等方面的技术要求。 本文件适用于软件定义光传送网络。 |  |  |
|  | YD/T 3967-2021 | 基于云计算技术的IPv4-IPv6业务互通总体技术要求 | 本文件规范了基于云计算技术的IPv4-IPv6业务互通的场景、架构以及互通交换中心的技术要求。 本文件适用于政府、运营商、企事业单位、学校、医院等的网络信息化升级的整体设计、建设、使用和运维。 |  |  |
|  | YD/T 3968-2021 | 基于云计算技术的IPv4-IPv6业务互通域名系统技术要求 | 本文件规范了基于云计算技术的IPv4-IPv6业务互通域名系统的技术要求以及相关测试要求。 本文件适用于政府、运营商、企事业单位的IPv6升级的整体设计、建设、使用和运维。 |  |  |
|  | YD/T 3969-2021 | 基于云计算技术的IPv4-IPv6业务互通交换中心网元技术要求 | 本文件规范了基于云计算技术的IPv4-IPv6业务互通交换中心融合互通网关、应用升级网关、终端等的应用场景、功能架构、软硬件等技术要求。 本文件适用于政府、运营商、企事业单位、学校、医院等的IPv6升级的整体设计、建设、使用和运维。 |  |  |
|  | YD/T 3970-2021 | 基于云计算技术的IPv4-IPv6业务互通交换中心网元测试方法 | 本文件规范了基于云计算技术的IPv4-IPv6业务互通交换中心融合互通网络、应用升级网关、终端的测试方法。 本文件适用于政府、运营商、企事业单位、学校、医院等的IPv6升级时系统采购选型、验收测试、评测时使用。 |  |  |
|  | YD/T 3971-2021 | 基于云计算技术的IPv4-IPv6业务互通交换中心基础云平台技术要求 | 本文件规范了IPv4-IPv6业务互通交换中心的基础云平台的技术要求，包括IDC及云平台等。 本文件适用于政府、运营商、企事业单位的IPv6升级的整体设计、建设、使用和运维。 |  |  |
|  | YD/T 3972-2021 | 基于云计算技术IPv4-IPv6业务互通交换中心基础云平台测试方法 | 本文件规范了IPv4-IPv6业务互通交换中心的基础云平台的测试方法，包括IDC机房基础设施及云平台等测试。 本文件适用于政府、运营商、企事业单位的IPv6升级的整体设计、建设、使用和运维。 |  |  |
|  | YD/T 3973-2021 | 5G网络切片 端到端总体技术要求 | 本文件确立了网络切片端到端框架，规定了终端功能要求、AN/TN/CN切片子网功能要求、切片管理器功能要求，以及网络切片业务域和管理域的接口功能要求、安全要求和计费要求，并规定了切片部署和切片业务使用的关键流程。 本文件适用于基于独立组网的端到端5G网络切片的研发和测试，包括终端、无线接入网、承载网、核心网、切片管理器等。 |  |  |
|  | YD/T 3974-2021 | 5G网络切片 基于切片分组网络（SPN）承载的端到端切片对接技术要求 | 本文件规定了基于SPN承载的网络端到端切片架构、SPN网络切片能力、切片对接流程、转发层切片对接要求、网络切片管控层协同对接要求等。 本文件适用于基于SPN承载的端到端5G网络切片的研发和测试。 |  |  |
|  | YD/T 3975-2021 | 5G网络切片 基于IP承载的端到端切片对接技术要求 | 本文件规定了基于IP承载网的端到端切片对接技术要求，包括5G网络端到端切片对接架构、IP承载网络切片功能、切片对接流程、切片转发层对接要求、切片管控层协同对接要求。 本文件适用于支持切片的IP承载网络的研发和测试。 |  |  |
|  | YD/T 3976-2021 | 5G移动通信网 会话管理功能（SMF）及用户平面功能（UPF）拓扑增强总体技术要求 | 本文件规定了基于SA架构的5G移动通信网会话管理功能（SMF）及用户平面功能（UPF）拓扑增强总体技术要求，包括架构要求、高层功能要求、接口功能要求、网元功能要求、关键流程要求等。 本文件适用于包括AMF、SMF、I-SMF、UPF等会话管理功能及用户面功能拓扑增强功能等基于SA架构的5GC核心网网络功能所对应的关键5GC网元的研发、测试及验证评估工作。 |  |  |
|  | YD/T 3977-2021 | 增强的V2X业务应用层交互数据要求 | 本文件规定了增强的V2X业务应用层交互数据要求，包括增强的V2X业务应用架构及其组成，增强场景及业务流，增强业务对通信系统要求，以及增强业务应用层交互数据要求。 本文件适用于支持V2X增强业务应用的无线通信系统和V2X应用系统。 |  |  |
|  | YD/T 3978-2021 | 基于车路协同的高等级自动驾驶数据交互内容 | 本文件规定了基于车路协同的4级驾驶自动化（L4）、5级驾驶自动化（L5）的高等级自动驾驶的系统组成、典型应用和数据交互内容。 本文件适用于基于车路协同的L4、L5高等级自动驾驶系统中消息层的设计与开发。 |  |  |
|  | YD/T 2796.5-2021 | 并行传输有源光缆光模块 第5部分：400Gb/s AOC | 本文件规定了400Gb/s并行传输有源光缆光模块的技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。 本文件适用于400Gb/s AOC。 |  |  |
|  | YD/T 3979-2021 | 数据中心浸没式液冷服务器系统技术要求和测试方法 | 本文件规定了数据中心浸没式液冷服务器系统的服务器及其相关配套运行条件等方面的技术要求与测试方法。 本文件适用于浸没式液冷服务器系统的设计、施工、部署、运维等环节的技术指导。 |  |  |
|  | YD/T 3980-2021 | 数据中心冷板式液冷服务器系统技术要求和测试方法 | 本文件规定了数据中心冷板式液冷服务器系统的服务器、CDU和其他相关方面的技术要求与测试方法。 本文件适用于冷板式液冷服务器系统的设计、施工、部署、运维、测试等环节的技术指导。 |  |  |
|  | YD/T 3981-2021 | 数据中心喷淋式液冷服务器系统技术要求和测试方法 | 本文件规定了数据中心喷淋式液冷服务器系统的管路布置、冷却液体及监控、供配电、消防等子系统的技术要求与测试方法。 本文件适用于喷淋式液冷服务器系统的设计、施工、部署、运维等环节的技术指导。 |  |  |
|  | YD/T 3982-2021 | 数据中心液冷系统冷却液体技术要求和测试方法 | 本文件规定了数据中心液冷系统冷却液体的技术要求和测试方法，包括液体的总体性质、应用性能、毒性参数、环境参数等方面。 本文件适用于数据中心液冷系统中液体的选取、使用、维护、测试等环节的技术指导。 |  |  |
|  | YD/T 3983-2021 | 数据中心液冷服务器系统能源使用效率技术要求和测试方法 | 本文件规定了液冷系统的能源效率技术要求和测试方法，包括液冷的管路接口、IT子系统、管控子系统、安防子系统以及运维子系统。 本文件适用于液冷系统的设计、施工、部署、测试等环节的技术指导。 |  |  |
|  | YD/T 3984-2021 | 微型模块化数据中心测试规范 | 本文件规定了微型模块化数据中心的外观与结构、供配电、冷却、结构、综合布线、管控等子系统和整体项目的测试要求。 本文件适用于指导微型模块化数据中心产品的标准化设计、生产，实现数据中心的快速、标准、高效、模块化建设方式及标准化测试验收，确保微型模块化数据中心以及数据中心园区安全、稳定、可靠地运行。 |  |  |
|  | YD/T 3985-2021 | 分布式云全局管理框架 | 本文件规定了分布式云全局管理框架的术语和定义、分布式云全局管理概述、框架及相应的要求描述。框架内容包括资源管理、数据管理、服务管理、应用管理、运维管理和安全管理。 本文件适用于同一分布式云中中心云与区域云、区域云与边缘云、中心云与边缘云之间的协同管理，也适用于同一分布式云中各中心云之间、各区域云之间、各边缘云之间的协同管理。 |  |  |
|  | YD/T 3986-2021 | 互联网边缘云服务信任能力要求 | 本文件规定了边缘云的术语和定义、边缘云服务信任能力框架、企业属性、能力要求、服务保障等方面的内容。 本文件适用于提供边缘云服务的云计算服务提供商，对云计算服务提供商提供的边缘云服务进行规范。 |  |  |
|  | YD/T 3987-2021 | 基于云边协同的边缘节点管理解决方案能力要求 | 本文件规定了基于云边协同的边缘节点管理解决方案的术语和定义、边缘节点管理框架、边缘节点管理解决方案能力要求。 本文件适用于提供基于云边协同的边缘节点管理的解决方案，用于考察解决方案的各项功能指标和能力。 |  |  |
|  | YD/T 5026-2021 | 信息通信机房槽架安装设计规范 | 本规范适用于信息通信机房的槽架安装设计，主要规定了在非抗震设防区信息通信机房槽架安装的设计要求和槽架连接要求。其内容包括：钢制槽架和铝合金槽架。 | YD/T 5026-2005 |  |
|  | YD/T 5027-2021 | 通信电源集中监控系统工程技术规范 | 本规范适用于各类通信局(站)和数据中心通信电源集中监控系统工程的设计、施工、调试、检测及验收，主要包括监控系统的结构和功能要求、系统设备要求、系统的网络连接、监控系统的安全保密管理、监控设备的安装、工程验收前检查与调试、工程初验、工程试运行和工程终验，以及验收（测试）表格、监控对象和内容等 | YD/T 5027-2005、YD/T 5058-2005 |  |
|  | YD/T 5141-2021 | 数字微波接力通信系统工程验收规范 | 本规范适用于数字微波接力通信系统工程的验收，主要内容包括设备安装、设备功能检查及本机测试、系统性能测试及功能检查、竣工文件、工程验收等。 | YD/T 5141-2005 |  |
|  | YD/T 5167-2021 | 通信用柴油发电机组消噪音工程技术规范 | 本规范规定了通信用柴油发电机组消噪音工程的总体技术要求、对环境的要求、机组消噪音工程设计条件、计算方法、消噪音工程检测指标等内容。 | YD 5167-2009 |  |
|  | YD/T 5186-2021 | 通信系统用室外机柜安装设计规范 | 本规范适用于通信系统用室外机柜安装设计,主要包通信系统用室外机柜的选用原则、安装位置选择、对机柜的配置要求、供电的选择及引入要求、基础建筑设计、防雷与接地和安装要求等。 | YD/T 5186-2010 |  |
|  | YD/T 5200-2021 | 分组传送网（PTN）工程技术规范 | 本规范适用于本地/城域分组传送网（PTN）的工程设计和验收，主要包括分组传送网PTN的网络功能架构、网络组织、传输系统设计、网络管理系统、网络互通、设备选型与配置、设备安装设计、传输系统设计指标、设备安装检查、设备性能和功能检查、网管功能检查、竣工文件、工程验收等内容。 | YD 5199-2014、YD 5200-2014 |  |
|  | YD/T 5258-2021 | 信息通信网络功能虚拟化（NFV）工程技术规范 | 本规范适用于信息通信网络功能虚拟化工程规划、设计、施工、验收、维护等工作，主要规定了信息通信网络功能虚拟化工程建设过程中涉及到的相关规划、设计、设备安装、验收、维护及安全、节能、环保等技术要求。 |  |  |
|  | YD/T 5263-2021 | 数字蜂窝移动通信网5G核心网工程技术规范 | 本规范适用于数字蜂窝移动通信网5G核心网(含NSA和SA)、5G信令网工程规划、设计、建设和验收工作，主要包括数字蜂窝移动通信网5G核心网和5G信令网网元设置、节点设置、虚拟资源池的设置、网络组织、接口与信令、业务及信令带宽计算、编号及IP地址、计费与网管、网络安全、同步方式、局址选择、绿色节能等 |  |  |
|  | YD/T 5264-2021 | 数字蜂窝移动通信网5G无线网工程技术规范 | 本规范适用于公众移动通信网5G无线网工程建设，包含规划、设计、施工、验收、网络运行维护及优化全过程，主要规定了数字蜂窝移动通信网5G无线网工程建设过程中涉及到的相关规划、设计、施工、验收、网络运行维护及优化、安全、节能、环保、共建共享等技术要求。 |  |  |