附件2

3项行业标准修改单

SH/T 1744-2004

《工业用异丙苯》

第1号修改单

①更改：

a)表1 序号13

试验方法”GB/T 12688.6-1990”更改为“SH/T 1820（仲裁法）或SH/T 1147-2008”

b)4.6

“检验结果的判定按GB/T 1250中规定的修约值比较法进行”修改为“检验结果的判定按GB/T 8170中规定的修约值比较法进行”。

②补充：

a)2规范性引用文件补充

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

b)2规范性引用文件补充

SH/T 1147 工业芳烃中微量硫的测定 微库仑法

c)2规范性引用文件补充

SH/T 1820 工业芳烃 痕量硫的测定 紫外荧光法。

③删除：

a)将2规范性引用文件“GB/T 1250-1989 极限数值的表示方法和判定方法”删除。

b)将2规范性引用文件“GB/T 12688.6-1990 工业用苯乙烯中微量硫的测定 氧化微库仑法”删除。

YD/T 3199-2016

《支持通信应用的北斗授时设备技术要求》

第1号修改单

第2章规范性引用文件，第6个引用文件后增加2个引用文件： “ITU-T G.703 分层数字接口的物理/电气特性（Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces） ITU-T G.8264（08/2017） 通过分组网络分配定时信息 （ Distribution of timing information through packet networks）”。 第3章增加4个缩略语： “1PPS:秒脉冲（1 Pulse Per Second） ESMC：以太网同步信息通道（Ethernet Synchronization Messaging Channel） QL：质量等级（Quality Level） TLV:类型、长度、值（Type-Length-Value） ” 第5.1.7条中删除c)项、d)项。 第5.1.7条后补充新条文，5.1.8： “5.1.8 卫星接收机工作模式要求 单模卫星接收机应支持北斗卫星授时，多模卫星接收机应支持以下两种配置之一： （一）支持配置北斗卫星单独授时工作模式； （二）支持配置北斗卫星单独授时工作模式，及北斗卫星授时为主用授时的主备工作模式。” 第5.2.1条第一句改用新条文： “支持通信应用的北斗授时设备应至少支持1路外定时频率输入信号，信号类型可以为2048kb/s或2048kHz。”更改为“支持通信应用的北斗授时设备宜至少支持1路外定时频率输入信号，信号类型可以为2048kb/s或2048kHz或同步以太网接口”。 第5.3.2条更改第1句： “当北斗卫星……”更改为“当卫星导航系统”。 第5.4.1.1条改用新条文： “5.4.1.1 接口类型 频率输出应支持2048kHz、2048kbit/s、同步以太网接口中的1种或几种；可选支持1MHz或5MHz或10MHz。” 第5.4.1.2 e)条后补充新条文，5.4.1.2 f)： “f) 同步以太网接口应支持 ESMC 报文处理， ESMC 报文协议应符合 ITU-T G.8264第 11 章的要求， 支持基本和增强的质量等级QL并支持扩展的 QL TLV， 扩展 QL TLV 应符合 ITU-T G.8264 第 11 章的要求”。 第5.4.2.1条改用新条文： “5.4.2.1 接口类型 时间输出应支持1PPS+ToD 、PTP、IRIG-B、NTP、1PPS（测试用）接口中的1种或几种。1PPS+ToD应支持RS422接口，物理接口类型为RJ45；PTP接口类型采用FE或GE；IRIG-B接口类型采用IRIG - B（AC）和/或IRIG - B（DC）；NTP接口类型采用RJ45，接口线序要求应满足FE或GE以太网接口的要求；1PPS物理接口类型为SMA，其电气特性应满足ITU-T G.703的要求。” 第5.4.2.2.3 f)条改用新条文： “f) PTP One-step和Two-step模式:支持One-step或Two-step模式。” 第5.4.2.2.4条更改标题： 标题“IRIG-B（可选）”改为“IRIG-B”。 第5.4.2.2.5条更改标题： 标题“NTP（可选）”改为“NTP”。 第5.4.2.2.5条删除第一句和第二句： 删除“NTP数据包均带有时间戳。时间戳用32位表示，前面16位是整数部分，后面16位是小数部分，计数精度可以达到200ps。” 第5.5.4条后补充新条文，5.5.5： “5.5.5 卫星接收机工作模式管理 网管支持卫星接收机工作模式的查询和配置，支持卫星授时状态的查询。” 第6.1 b)条，更改句中数字： 数字“-138”改为“-133”。

YD/T 3330-2018

《支持通信应用的北斗授时设备测试方法》

第1号修改单

第3章删除第３条缩略语： 删除“GPS：全球定位系统（Global Positioning System）” 第4章中表1改用新表： 表1 用于支持通信应用的北斗授时设备测试的仪表配置要求 序号 测试仪表 配置要求 频率参考源 具备2048kHz或2048kbit/s输出接口，频率准确度应优于±3.0E-13。 频率测试仪 具备2048kHz或2048kbit/s或同步以太频率测试接口，抽样率不低于1000Hz。 示波器 具备2048kHz、2048kbit/s接口波形测试能力，具备1PPS秒脉冲和IRIG-B码波形上升沿测试能力。带宽不小于1GHz，采样率不小于2GSa/s,存储深度不小于5Mpts。 SSM分析仪 具备2048kbit/s或同步以太频率测试接口，支持SSM分析功能。 时间分析系统 a) 具备GNSS接收处理功能； b) 可作为T-GM(电信祖时钟)，同时支持PTP和1PPS+ToD时间输出和输入接口，支持2048kHz或2048kbit/s频率输出接口(可作为频率参考源)； c) 支持PTP和1PPS+ToD时间输入性能测试； d) 支持1PPS+ToD时间输入分析功能； e) 作为PTP和1PPS+ToD输出，可修改输出接口的时间偏差或延时； f) 支持IRIG-B和NTP输入分析功能和性能测试； g) 不确定度优于1ns,分辨率优于0.1ns。 卫星模拟器 具备RF输出接口，可模拟北斗卫星和其它卫星信号，支持卫星导航电文中的时间参数修改、卫星通道的关闭和输出RF信号信噪比的控制。 第5.1条改用新条文： “5.1北斗卫星接收功能测试 5.1.1 单北斗接收功能测试 测试目的 检查单北斗接收功能 测试依据 YD/T 3199-2016 5.1 测试仪表 频率参考源、卫星模拟器 测试配置 图 1 北斗卫星接收功能测试配置图 测试步骤 按图 1搭建测试拓扑； 通过网管配置设备卫星模块为单北斗卫星授时工作模式； 配置卫星模拟器只发送非北斗导航信号； 检查被测设备应不能正常定位和授时； 配置卫星模拟器只发送北斗信号； 检查被测设备应能正常定位和授时； 记录其所支持的北斗卫星导航信号类型； 通过本地维护终端检测北斗卫星的定位功能，检查其输出的坐标系、经纬度、位置分辨率、PDOP等信息； 利用卫星模拟器来模拟可用的卫星数，当被测设备跟踪的卫星数量少于4颗并至少有1颗卫星可用时，检测其是否能保持之前的位置信息，是否能进行正常授时； 检测被测设备是否能进行天线时延补偿功能，查看补偿的范围和精度，检测被测设备是否支持上电自动时延补偿(可选)； 当被测设备的北斗卫星接收模块正常工作且收星数量至少在5颗以上时，利用卫星模拟器以一定的速度增加某颗正在使用卫星的伪距，持续5分钟，检查设备的自主完好性监测功能。 注意事项 无 5.1.2其它模式接收功能测试 测试目的 检查其它模式接收功能 测试依据 YD/T 3199-2016 5.1 测试仪表 频率参考源、卫星模拟器 测试配置 同图1 测试步骤 按图 1搭建测试拓扑； 检测被测设备的卫星模块数量和模式，对于多模卫星接收模块，当主用卫星不可用时，检查其工作状态及告警事件；对于单模卫星接收模块，当其主用卫星模块工作不可用时，检查其工作状态及告警事件； 通过网管配置设备卫星模块工作模式为设备所支持的其它模式； 检查被测设备应能正常定位和授时； 通过本地维护终端检测卫星的定位功能，检查其输出的坐标系、经纬度、位置分辨率、PDOP等信息； 利用卫星模拟器来模拟可用的卫星数，当被测设备跟踪的卫星数量少于4颗并至少有1颗卫星可用时，检测其是否能保持之前的位置信息，是否能进行正常授时； 检测被测设备是否能进行天线时延补偿功能，查看补偿的范围和精度，检测被测设备是否支持上电自动时延补偿(可选)； 当被测设备的卫星接收模块正常工作且收星数量至少在5颗以上时，利用卫星模拟器以一定的速度增加某颗正在使用卫星的伪距，持续5分钟，检查设备的自主完好性监测功能； 通过网管配置设备卫星模块为主用北斗卫星授时，配置卫星模拟器同时发送北斗和其它卫星系统导航信号，然后逐渐降低北斗卫星可视星数，检查被测设备所跟踪的卫星系统是否发生倒换。 注意事项 无 ” 第5.2条图2改用新图： 图 2 同步输入功能测试配置图 第5.4.1条中图3改用新图： 图 3 频率输出功能测试配置图 第5.4.1条中测试步骤d)改用新条文： “当被测设备正常跟踪北斗卫星信号时，通过SSM分析仪测试其2048kbit/s或同步以太输出接口的SSM质量等级，断开北斗卫星信号时，通过SSM分析仪测试其2048kbit/s或同步以太输出接口的SSM质量等级。当被测设备正常跟踪外部的频率参考源时，修改参考源输出的信号SSM质量等级，通过SSM分析仪测试被测设备2048kbit/s或同步以太输出接口的SSM质量等级。” 第5.4.2条中图4改用新图： 图4 时间输出功能测试配置图 第5.5条改用新条文： “5.5监控管理功能测试 测试目的 检查设备监控管理功能 测试依据 YD/T 3199-2016 5.5 测试配置 图 5 监控管理功能测试配置图 测试仪表 无 测试步骤 按图 5 搭建测试拓扑 检查被测设备网管接口的种类和数量； 通过网管系统输入TL1命令或使用软件发送SNMP协议命令，确认被测设备是否支持TL1语言或SNMP协议； 通过网管系统检查设备是否支持操作权限划分，是否支持告警分类； 通过网管系统确认能否查询被测设备接收卫星的数量、信噪比，频率输出信号SSM等级、时间输出信号质量等级和PDOP等信息； 确认网管系统是否具有配置管理、性能管理、告警管理、安全管理功能。 注意事项 无 ” 第6.5.1.3条删除标题中的“可选”： 标题“IRIG-B输出精度（可选）”删除“(可选)”。 第6.5.1.4条删除标题中的“可选”： 标题“NTP输出精度（可选）”删除“(可选)”。 第6.4.1条中测试步骤c)改用新条文： “c） 通过频率测试仪以1Hz抽样率测试设备2048kHz或2048kbit/s或同步以太输出信号的时间间隔误差，测试时间至少10000s；” 第6.4.2条中测试步骤c)改用新条文： “c）通过频率测试仪以不低于30Hz的抽样率测试设备2048kHz或2048kbit/s或同步以太输出信号的时间间隔误差，测试时间至少120000s；” 第6.4.3条中测试步骤c)改用新条文： “c）通过频率测试仪以不低于30Hz的抽样率测试设备2048kHz或2048kbit/s或同步以太输出信号的时间间隔误差，测试时间至少120000s；” 第6.4.5条中测试步骤c)改用新条文： “c）通过频率测试仪以不低于30Hz的抽样率测试设备2048kHz或2048kbit/s或同步以太输出信号的时间间隔误差，测试时间至少120000s；” 第6.4.6条中测试步骤d)改用新条文： “d）通过频率测试仪以1Hz抽样率测试2048kHz或2048kbit/s或同步以太输出信号的时间间隔误差，测试时间至少1天；” 第6.4.7条中测试步骤d)改用新条文： “d）通过频率测试仪以不低于1000Hz抽样率测试2048kHz或2048kbit/s或同步以太输出信号的时间间隔误差，测试时间至少1000s；” 删除附录A。